РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

| 12.11.2021 | ст. Преградная | № 50 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений (актуализация) в решение Совета Урупского муниципального района от 19.06.2020 № 37 «О приеме Схемы теплоснабжения Урупского сельского поселения»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Закона Карачаево-Черкесской Республики от 16.09.2016 № 49-РЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Карачаево-Черкесской Республике», Совет Урупского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения (актуализация) в решение Совета Урупского муниципального района от 19.06.2020 № 37 «О приеме Схемы теплоснабжения Урупского сельского поселения».

1.1. Таблицу 2 «Описание котельной поселения» части 2 «Источники тепловой энергии» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» раздела II «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» Схемы теплоснабжения муниципального образования Урупского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, издать в следующей редакции:

«Таблица 2

Описание источника централизованного теплоснабжения

| № | Показатели | Значения |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Уруп (КЧ РУП «Теплоэнерго») |
| 1 | Структура основного оборудования | Вид основного топлива – жидкое топливо (печное бытовое топливо) Котлы: ЛУГА - (2 шт.) мощностью – 0,86 Гкал/час. (водогрейный); Насосы: КМ 80-50-200 сетевой (1 шт.); К 50-32-125 подпиточный (1 шт.). Водоподготовка: - Теплообменники: - Емкость: - Деаэратор: - Вспомогательное оборудование: Горелка АР-90 – 2 шт. Приборы учета: ЦЭ6803М - (2 шт.) (учет электрической энергии); ОСВХ-32 - (1 шт.) (учет холодной воды). |
| 2 | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность котельной 1,720 Гкал/ч. Выработка тепловой энергии: 2709 Гкал/год (производство тепловой энергии за 2018 год); 2869 Гкал/год (полезный отпуск тепловой энергии за 2019 год); 3371 Гкал/год (производство тепловой энергии на 2012 год); 3392 Гкал/год (полезный отпуск тепловой энергии за 2020 год). |
| 3 | Ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,72 Гкал/ч (2,0 МВт); Подключенная тепловая нагрузка: по договорам – отопления на 2020 г. – 1,0 Гкал/ч (1,16 МВт), по договорам – отопления на 2021 г. – 1,0 Гкал/ч (1,16 МВт) |
| 4 | Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной: Тепловая мощность нетто 1,720 Гкал/ч (2,0 МВт) 80 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2019 г.); Тепловая мощность нетто 1,72 Гкал/ч (14,09 МВт) 86 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2020 г.) |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса) | На котельной установлены два котла марки ЛУГА. Дата изготовления – 2001 г. Монтажа – 2001г. Последний кап. ремонт – 2006, 2012 г. КПД – 78% Единичная мощность котлов – 0,86 Гкал/ч |
| 6 | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | - |
| 7 | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70оС. Выбор температурного графика обусловлен фактической степенью загрузки системы теплоснабжения (менее 70%), схемой присоединения системы отопления и распределительных тепловых сетей). |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | Часы работы котельной в отопительный и неотопительный периоды | Количество часов работы котельной в отопительный период равен: 2018 год - 4392 часам (183 дня умноженным на 24 часа в сутки); 2019 год – 4392 часам (183 дня умноженным на 24 часа в сутки); 2020 год - 4392 часам (183 дня умноженным на 24 часа в сутки). В неотопительный сезон работа котельной не предусматривается. |
| 11 | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Средняя частота отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии – 0,267 отказ(ов) в месяц |
| 12 | Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.». |

1.2. Таблицу 3 «Характеристика участков трубопроводов тепловых сетей» части 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» раздела II «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» Схемы теплоснабжения муниципального образования Урупского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, издать в следующей редакции:

«Таблица 3

Характеристика участков трубопроводов тепловых сетей

| Участок | Режим работы участка системы теплоснабжения | Диа-метр наружный, мм | Диаметр внут-ренний, мм | Протяженность, м | Способ прокладки | Тип изоляции | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная - ТК1 | сезонный | 159 | 150 | 10,5 | надземная | минвата | сталь |
| ТК1 - ТК2 | сезонный | 159 | 150 | 8,37 | Канальная | Минвата | сталь |
|  | сезонный | 159 | 150 | 22 | бесканальная | Минвата | сталь |
| ТК2 - ТК3 | сезонный | 159 | 150 | 54,37 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТК3 - ТК4 | сезонный | 159 | 150 | 40 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТК 3 - ТК33 | сезонный | 57 | 50 | 10 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТК4 - ТК5 | сезонный | 159 | 150 | 60 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТК5- Тп15 | сезонный | 76 | 70 | 96 | Наземная | Минвата | сталь |
| ТП15- Тп13 | сезонный | 76 | 70 | 109 | Наземная | Минвата | сталь |
| ТК5 - ТК6 | сезонный | 159 | 150 | 18 | Канальная | Минвата | сталь |
|  | сезонный | 108 | 100 | 14 | Канальная | ППУ | сталь |
| ТК6 - Тп24 | сезонный | 76 | 70 | 17 | Канальная | Минвата | сталь |
|  | сезонный | 76 | 70 | 15 | Наземная | Минвата | сталь |
|  | сезонный | 108 | 100 | 31 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп24 - Тп25 | сезонный | 108 | 100 | 22 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп25 - Тп25-1 | сезонный | 108 | 100 | 22 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп25-1 - ТК7 | сезонный | 108 | 100 | 24 | Наземная | Минвата | сталь |
| ТК7 - ТК8 | сезонный | 76 | 70 | 26 | Наземная | Минвата | сталь |
| ТК8 - ТК9 | сезонный | 76 | 70 | 20,48 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТК9- Тп31 | сезонный | 89 | 80 | 40 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп31- Тп29 | сезонный | 76 | 70 | 39 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп29- Тп30 | сезонный | 57 | 50 | 10 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп24 - Тп32 | сезонный | 48 | 40 | 22 | канальная | Минвата | сталь |
|  | сезонный | 25 | 20 | 10 | Наземная | Минвата | сталь |
| ТК6- Тп17 | сезонный | 76 | 70 | 26 | Наземная | Минвата |  |
|  | сезонный | 57 | 50 | 118 | Наземная | Минвата |  |
| ТК 2 - Тп23 | сезонный | 108 | 100 | 45,4 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп23 - Тп22 | сезонный | 108 | 100 | 21 | Наземная | Минвата | сталь |
|  | сезонный | 76 | 70 | 22 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп22 - Тп10 | сезонный | 57 | 50 | 10 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп22 - Тп22-1 | сезонный | 57 | 50 | 25 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп10 - Тп110 | сезонный | 57 | 50 | 42 | Наземная | Минвата | сталь |
| ТК1 - школа | сезонный | 108 | 100 | 57,25 | Наземная | Минвата | сталь |
|  | сезонный | 89 | 80 | 207,75 | Наземная | Минвата | сталь |
|  | сезонный | 76 | 70 | 130 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп23- Первомайская 52 | сезонный | 32 | 25 | 40 | Канальная | Минвата | сталь |
| Тп22- Первомайская 54 | сезонный | 25 | 20 | 25 | Канальная | Минвата | сталь |
| Тп12- Первомайская 50 | сезонный | 48 | 40 | 0,5 | Канальная | Минвата | сталь |
| Тп11- Первомайская 58 | сезонный | 48 | 40 | 40,5 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп 33 - ж/д Первомайская 41 | сезонный | 57 | 50 | 7 | Канальная | Минвата | сталь |
| Тп 33 - ж/д Первомайская 39 | сезонный | 57 | 50 | 7 | Канальная | Минвата | сталь |
| Тп16- Первомайская 40 | сезонный | 48 | 40 | 8,8 | Канальная | Минвата | сталь |
| Тп15- Первомайская 42 | сезонный | 57 | 50 | 8,8 | Канальная | Минвата | сталь |
| Тп14-1- Первомайская 44 | сезонный | 57 | 50 | 14 | Канальная | Минвата | сталь |
| Тп14- Первомайская 44 | сезонный | 57 | 50 | 14 | Канальная | Минвата | сталь |
| Тп13- Первомайская 46 | сезонный | 57 | 50 | 2 | Канальная | Минвата | сталь |
| ж.д.Красная 35 | сезонный | 57 | 50 | 2,5 | Канальная | Минвата | сталь |
| Первомайская 30 | сезонный | 32 | 25 | 17 | Канальная | Минвата | сталь |
| Первомайская 32 | сезонный | 25 | 20 | 8 | Канальная | Минвата | сталь |
| Первомайская 34 | сезонный | 25 | 20 | 8 | Канальная | Минвата | сталь |
| Тп25-1 - Первомайская 31 | сезонный | 32 | 25 | 5 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТК7 - Первомайская 28 | сезонный | 32 | 25 | 16 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТК7 - Первомайская 29 | сезонный | 32 | 25 | 5 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТК27-1 - Первомайская 29 | сезонный | 48 | 40 | 4,9 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТК9 - Первомайская 26 | сезонный | 48 | 40 | 16,1 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТК8 - Первомайская 27 | сезонный | 57 | 50 | 36 | Наземная | Минвата | сталь |
| Первомайская 24 | сезонный | 25 | 20 | 20 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТК8 - Первомайская 25 | сезонный | 25 | 20 | 35 | Наземная | Минвата | сталь |
| Тп29- Первомайская 20а | сезонный | 25 | 20 | 5 | Канальная | Минвата | сталь |
| Тп30- Первомайская 20 | сезонный | 25 | 20 | 5 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТП 17-1 - Красная 26 | сезонный | 25 | 20 | 5 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТП 17 - Красная 26 | сезонный | 25 | 20 | 5 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТП 18 - Красная 26 | сезонный | 48 | 40 | 0,5 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТП 18-1 - Красная 24 | сезонный | 48 | 40 | 0,5 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТП 19 - Красная 22 | сезонный | 32 | 25 | 1 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТП 20 - Красная 26 | сезонный | 32 | 25 | 0,5 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТП 20-1 - Красная 24 | сезонный | 32 | 25 | 0,5 | Канальная | Минвата | сталь |
| ТП б/н - Красная 16 | сезонный | 32 | 25 | 1 | Наземная | Минвата | сталь |
| ИТОГО |  |  |  | 1810.». |  |  |  |

1.3. Таблицу 10 «Структура полезного отпуска тепловой энергии котельной поселения (по договорам на 2011-2012 г.)» части 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» раздела II «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» Схемы теплоснабжения муниципального образования Урупского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, издать в следующей редакции:

«Таблица 10

Структура полезного отпуска тепловой энергии котельной поселения (по договорам на 2019-2020 г.)

| № п/п | Котельная | Удельная мощность котельной на 2019/2020 г. | Производство тепловой энергии (факт за 2019/2020 г. Гкал) | Полезный отпуск тепловой энергии (факт за 2019/2020 г.Гкал) | Подключенная нагрузка (по договорам на 2019/2020 г.) Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потери в тепловых сетях | Потребители |
| 1 | Котельная | 1,72 | 2869/3392 | 2316/2276 | 0,35/0,24 | 1,0/1,0.». |

1.4. Таблицу 3 «Описание основного, резервного и аварийного топлива источника тепловой энергии МО» части 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и системы обеспечения топливом» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» раздела II «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» Схемы теплоснабжения муниципального образования Урупского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, издать в следующей редакции:

«Таблица 13

Описание основного, резервного и аварийного топлива источника                               тепловой энергии муниципального образования

| Наименование источника | Назначение топлива |
| --- | --- |
|  | Основное | Резервное | Аварийное |
| Котельная Центральная | Жидкое топливо (печное бытовое топливо).». | - | - |

1.5. Таблицу 14 «Характеристика котельного мазута» части 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и системы обеспечения топливом» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» раздела II «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» Схемы теплоснабжения муниципального образования Урупского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, издать в следующей редакции:

«Таблица 14

Характеристика печного бытового топлива

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| Вязкость кинематическая при 20оС | Не более 8 |
| Температура застывания, оС | Не выше -15оС |
| Температура вспышки в закрытым тигле, оС | Не ниже 45оС |
| Массовая доля серы, % | Не более 0,5 |
| Золность, % | Не более 0,02 |
| Плотность. кг/м3 | 860-890.». |

1.6. Таблицу 4 «Топливные балансы источника тепловой энергии МО» части 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и системы обеспечения топливом» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» раздела II «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» Схемы теплоснабжения муниципального образования Урупского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, издать в следующей редакции:

«Таблица 15

Топливные балансы источника тепловой энергии                                                                 муниципального образования

| Наименование | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |
| Выработка тепловой энергии, всего, в т.ч. | Гкал | 2709 | 2869 | 3392 |
| Газе | Гкал | - | - | - |
| Жидкое топливо | Гкал | 2709 | 2869 | 3392 |
| Твердое топливо | Гкал | - | - | - |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 95 | 37 | 86 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 2614 | 2832 | 3306 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 345 | 516 | 1030 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям (реализация) | Гкал | 2269 | 2316 | 2276 |
| Жидкое топливо (печное бытовое топливо) |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тн | 375,4 | 367,4 | 445,9 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | т у.т. | 544,3 | 532,7 | 647,5 |
| Удельная норма расходов топлива (РЭК) | кг.у.т./Гкал | 208,2 | 188,1 | 195,87 |
| Среднемесячная калорийность | Ккал/кг | 10150 | 10150 | 10150 |
| Расход электроэнергии | кВт.ч. | 96700 | 113200 | 117600.». |

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном законом порядке.

Глава Урупского муниципального района                                                  Б.Б. Джазаев